## Slide 1
PROJECT PRESENTATION · 12 OCT 2026
ระบบหุ่นยนต์ผู้ช่วยและนำทางด้วย AI
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
01 / 18
AI ROBOT
BUTLER
Web-based assistant · Hermes Pro Max
Local Qwen · ควบคุมผ่าน Backend
[กรอกชื่อผู้จัดทำ] | [กรอกอาจารย์ที่ปรึกษา]
WEB
Admin + Visitor Kiosk
BACKEND
สิทธิ์ · คำสั่ง · ข้อมูล
ROBOT + LOCAL AI
ภาพรวมแนวคิดของระบบ
Notes: แนะนำชื่อโครงงานและผู้จัดทำ ระบบนี้เชื่อมเว็บผู้ดูแลและเว็บผู้มาเยือนเข้ากับหุ่นผ่าน Backend และเพิ่ม AI local สำหรับคำขอภาษาธรรมชาติ เนื้อหาครั้งนี้อ้างอิงโค้ดและผลทดสอบที่บันทึกไว้ ไม่ได้ต่อหุ่นระหว่างจัดทำสไลด์ ตั้งใจใช้สไลด์หลัก 16 หน้าในเวลาประมาณ 10–15 นาที และอีก 2 หน้าเป็นข้อมูลสำรอง

## Slide 2
01 · PROBLEM
ปัญหาที่โครงงานต้องการแก้
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
02 / 18
01
ข้อมูลและจุดหมาย
ผู้มาเยือนต้องเลือก
จุดที่มีอยู่จริง
และใช้คำขอที่คุ้นเคย
02
การควบคุมร่วมกัน
เจ้าหน้าที่ต้องเห็น
แผนที่ สถานะ และงาน
พร้อมสิทธิ์ที่ชัดเจน
03
ความหมายของภาษา
คำถาม คำปฏิเสธ
และคำขอที่กำกวม
ต้องไม่ทำให้เดินผิด
แนวทาง: แยกการตีความภาษาออกจากการอนุมัติคำสั่งหุ่น
Notes: ปัญหาแรกคือผู้มาเยือนต้องการข้อมูลและจุดหมายที่ถูกต้อง ปัญหาที่สองคือเจ้าหน้าที่ต้องเห็นแผนที่และสถานะงานร่วมกัน ส่วนการใช้ AI มีความเสี่ยงตีความคำถามหรือคำปฏิเสธเป็นคำสั่ง จึงออกแบบให้ AI เสนอเจตนา และ Backend ตรวจอีกชั้นก่อนส่งงาน นี่เป็นโจทย์การออกแบบ ไม่ใช่ผลสำรวจผู้ใช้ที่เก็บแล้ว
หลักฐาน: SPEC.md; robotAiService.ts

## Slide 3
02 · OBJECTIVES
เป้าหมาย: เว็บเดียวกันในระบบ สองกลุ่มผู้ใช้
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
03 / 18
01
เว็บควบคุม + เว็บผู้ช่วย
Admin และ Kiosk ใช้ Backend ร่วมกัน
02
แผนที่และจุดหมาย
อ่าน SLAM / LiDAR และจัดการ POI
03
คำขอภาษาธรรมชาติ
กฎภาษา + aliases + โมเดล local
04
ตรวจผลก่อนเดิน
หุ่นจำลอง · dry-run · benchmark
Notes: เป้าหมายประกอบด้วยเว็บไซต์แยกสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน การแสดงแผนที่และจัดการ POI การรับคำขอหลายสำนวน และการทดสอบก่อนทดลองเคลื่อนที่จริง จุดเน้นคือใช้รายการจุดหมายและข้อมูลจากหุ่นเป็นแหล่งอ้างอิง รวมทั้งตรวจงานและสิทธิ์ก่อนเริ่ม
หลักฐาน: PROGRESS.md; SPEC.md

## Slide 4
03 · SYSTEM ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม: Backend เป็นตัวกลาง
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
04 / 18
ADMIN :3000
Session · ควบคุม / ดูงาน
KIOSK :3001
Proxy · device token
BACKEND :4000
Express + Socket.IO
ตรวจสิทธิ์และงาน
Prisma / adapter
POSTGRESQL
ข้อมูลและบันทึก
HERMES
แผนที่ / คำสั่ง
LOCAL QWEN
llama-server :8080
Notes: ลูกค้าสองเว็บไซต์ไม่สั่งหุ่นจากเบราว์เซอร์โดยตรง Admin ใช้ session และ Kiosk ใช้ token ผ่าน server-side proxy Backend เชื่อม PostgreSQL หุ่น และโมเดล Qwen ผ่าน llama-server โดยการค้นหา SearXNG เป็นบริการเสริม เส้นทางนี้ช่วยรวมการตรวจสิทธิ์ งาน และการบันทึกไว้ส่วนกลาง
หลักฐาน: apps/admin; apps/kiosk; apps/backend; packages/shared

## Slide 5
04 · USERS & PERMISSIONS
แยกประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่กับผู้มาเยือน
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
05 / 18
ADMIN / OPERATOR
เว็บไซต์เจ้าหน้าที่
ดูแผนที่และสถานะ
ควบคุมหุ่นและจัดการ POI
ดูงาน ผู้ใช้ และบันทึก AI
VISITOR KIOSK
เว็บไซต์ผู้ช่วย
เลือกจุดหมายสาธารณะ
พิมพ์ถามและขอให้นำทาง
ยกเลิกงานของ Kiosk
viewer ดูข้อมูลได้ · Kiosk หยุดงานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้
Notes: เจ้าหน้าที่มีบทบาท viewer, operator และ admin ส่วนผู้มาเยือนใช้ Kiosk และเลือกได้เฉพาะ POI ที่อนุญาต จุดที่ metadata.is_public เป็น false ถูกกรองออก Kiosk หยุดงานของตนเองได้ แต่หยุดงานที่มาจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ข้อจำกัดตรวจใน Backend ไม่ได้อาศัยปุ่มที่ซ่อนบนหน้าจออย่างเดียว
หลักฐาน: routes/kiosk.ts; middleware/auth.ts; kioskHardwareAi.test.ts

## Slide 6
05 · MAP & DESTINATIONS
แผนที่สดและ POI จากหุ่น
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
06 / 18
R
POI
DOCK
ภาพอธิบาย · ไม่ใช่แผนที่จริง
ข้อมูลบนเว็บ
แผนที่ / POI / LiDAR ประมาณ 1 วินาที
ตำแหน่งประมาณ 0.5 วินาที
HTTP fallback ประมาณ 2 วินาที
เพิ่ม · แก้ไข · ลบ POI
ตรวจชื่อ พิกัด ทิศ และ aliases ด้วย readback
Notes: แผนที่กริดมี origin และ resolution ซึ่งต้องรักษาไว้เมื่อแสดงบนเว็บ รวมถึงค่าจุดกำเนิดติดลบ ระบบแสดงหุ่น แท่นชาร์จ LiDAR และ POI และรองรับซูมลาก การแก้ชื่อ พิกัด ทิศและ aliases ต้องอ่านข้อมูลกลับก่อนรายงานสำเร็จ ภาพบนสไลด์เป็นภาพอธิบาย ไม่ใช่ภาพแผนที่จริง ผลอ่านข้อมูลสดเป็นหลักฐานจากรอบที่เคยเชื่อมต่อ
หลักฐาน: LiveRobotMap.tsx; RobotMapEditor.tsx; hermesClient.ts; PROGRESS.md

## Slide 7
06 · ROBOT CONTROL
ก่อนนำทาง ต้องผ่านข้อกำหนดของ Backend
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
07 / 18
MAP
ข้อมูลพร้อม
แผนที่อายุ ≤ 5 วินาที
ปิดโหมดสร้างแผนที่
คุณภาพตำแหน่ง ≥ 50
TARGET
จุดหมายถูกต้อง
ใช้รหัส POI ที่มีจริง
พิกัดอยู่ในแผนที่
อยู่ในเซลล์พื้นที่ว่าง
CONTROL
สิทธิ์ไม่ขัดกัน
ตรวจงานและ manual lock
มีคำสั่งหยุด / E-Stop
ไม่เริ่มเดินตอน startup
เงื่อนไขซอฟต์แวร์ผ่าน ≠ ตรวจรับการเดินจริงผ่าน
Notes: การสั่งด้วย joystick ต้องถือ manual lock ที่มี TTL และ heartbeat การนำทางต้องมีแผนที่อายุไม่เกิน 5 วินาที อยู่ในโหมดระบุตำแหน่ง และมีคุณภาพอย่างน้อย 50 จุดหมายต้องอยู่ในแผนที่และเป็นพื้นที่ว่างตามค่าที่อ่าน หุ่นต้องไม่มีงานหรือ lock ขัดกัน มี halt และ E-Stop แต่พฤติกรรมหยุดจริงยังรอตรวจรับ โหมดกลับแท่นอัตโนมัติปิดไว้ในห้องแลป
หลักฐาน: navigationPolicy.ts; driver.ts; manualHardware.test.ts

## Slide 8
07 · NATURAL LANGUAGE
AI ใช้สองวิธีร่วมกัน
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
08 / 18
METHOD 01
กฎ + ชื่อเรียกอื่น
“ช่วยพาไปหน้าประตูหน่อย”
“ไปส่งที่ทางเข้าได้ไหมครับ”
จับคำขอและ POI ที่ชัดเจน
METHOD 02
โมเดลตีความความหมาย
“หน้าประตูคือจุดหมายของผม
คุณช่วยไปส่งผมที่นั่นได้ไหม”
คืน intent / POI / speechAct
ระบบใช้งาน: กฎก่อน → โมเดลเมื่อจำเป็น → Backend ตรวจอีกครั้ง
Notes: วิธีแรกคือกฎรูปประโยคและชื่อเรียกอื่น เช่น ทางเข้าตรงกับ POI หน้าประตู ช่วยให้คำขอชัดเจนตอบเร็ว วิธีที่สองใช้โมเดลตีความประโยคอ้อมหรือจุดหมายที่อยู่ก่อนคำขอ โมเดลคืน JSON โดยจำกัดรหัสปลายทาง ความมั่นใจที่โมเดลรายงานไม่ใช่สิทธิ์ให้เดิน Backend ยังตรวจความหมายและสถานะหุ่น
หลักฐาน: robotLanguage.ts; robotIntent.ts; docs/benchmark-ai.md

## Slide 9
08 · COMMAND PIPELINE
AI เสนอคำสั่ง แต่ไม่ได้เลือกพิกัดอิสระ
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
09 / 18
ข้อความผู้ใช้
ไทย / อังกฤษ
จำแนกเจตนา
กฎ หรือโมเดล
ตรวจคำขอ
Schema + POI
สร้างงาน
อ่านพิกัดใหม่
ปฏิเสธ / ถามกลับ
ชื่อซ้ำ · ไม่พบชื่อ · คำปฏิเสธ · ข้อความยกมา
dry-run แสดงผลอย่างเดียว · คำหยุดที่รองรับไม่ต้องรอโมเดล
Notes: อธิบายเส้นทางจากข้อความถึงงาน: อ่านรายการ POI ที่อนุญาต จำแนกเจตนา ตรวจ JSON schema ตรวจชื่อและความกำกวม แล้วอ่านพิกัดใหม่ก่อน dispatch การปฏิเสธหรือถามกลับไม่สร้างงาน dry-run คืนเพียงผลตีความ ส่วนงานจริงผ่านเงื่อนไขการนำทาง คำหยุดที่รองรับข้ามโมเดล และทำให้ผลที่กำลังรอ dispatch ภายหลังไม่ได้
หลักฐาน: robotAiService.ts; robotIntent.ts; robotAi.test.ts

## Slide 10
09 · INTENT EXAMPLES
ประโยคคล้ายกัน อาจต้องทำคนละอย่าง
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
10 / 18
ช่วยพาไปที่ห้องประชุมหน่อย
นำทางไป POI
request
ห้องประชุมอยู่ที่ไหน
ตอบตำแหน่ง
question
อย่าเพิ่งไปห้องประชุม
ไม่ส่งคำสั่งเดิน
negated
ช่วยพาไปห้องเล็กหน่อย
ถามให้ระบุจุดเดียว
ambiguous
Notes: ใช้ตัวอย่างแสดงความต่างของคำขอ คำถาม คำปฏิเสธและความกำกวม ชื่อห้องประชุมหรือห้องเล็กในสไลด์เป็นตัวอย่างจาก benchmark ไม่ได้ยืนยันว่าบนหุ่นปัจจุบันมีจุดเหล่านี้ คำถามตำแหน่งต้องตอบข้อมูล คำปฏิเสธไม่เดิน และชื่อกำกวมต้องถามใหม่ การเก็บคำตอบถามกลับข้ามข้อความยังเป็นงานถัดไป
หลักฐาน: benchmarks/robot-ai/cases.json; robotLanguage.test.ts

## Slide 11
10 · OPERATING MODES
โหมดปกติ / โหมดสำรวจ: ตั้งค่าได้ขณะออฟไลน์
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
11 / 18
NORMAL
โหมดปกติ
ใช้แผนที่และ POI เดิม
สำหรับการนำทาง
เลือกและจำตัวเลือกบนเว็บได้
EXPLORATION
โหมดสำรวจ
เตรียมสำรวจและสร้างแผนที่
ยังไม่เปิด mapping บนหุ่น
การเชื่อมโหมดจริงเป็นงานถัดไป
สถานะปัจจุบัน: เลือกโหมดบนเว็บ ≠ เปลี่ยนโหมดบนหุ่น
Notes: ตัวเลือกโหมดที่เพิ่มล่าสุดเป็น preference บนเว็บ บันทึกไว้ใน localStorage และเลือกได้เมื่ออุปกรณ์ไม่เชื่อมต่อ โหมดปกติหมายถึงแนวทางใช้แผนที่และ POI เดิม โหมดสำรวจเป็นตัวเลือกเตรียมสำรวจและสร้างแผนที่ แต่ยังไม่มี API เปลี่ยนโหมดจริง การเลือกหรือเชื่อมต่อใหม่ไม่ส่งคำสั่งและไม่เริ่มสำรวจอัตโนมัติ
หลักฐาน: RobotOperatingMode.tsx; PROGRESS.md 11 October 2026

## Slide 12
11 · EVALUATION METHOD
ออกแบบ benchmark ให้ทดสอบโดยไม่เดิน
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
12 / 18
40
ข้อความทดสอบ
6
POI จำลอง
3
วิธีที่เปรียบเทียบ
ครอบคลุม
คำขอสุภาพ · aliases · ประโยคอ้อม · กลับแท่น · หยุด
คำถาม · คำปฏิเสธ · ชื่อกำกวม · จุดส่วนตัว
หุ่นจำลอง + memory + dry-run · ตรวจว่าไม่มี job ถูกสร้าง
Notes: ชุด regression มี 40 ข้อความและ 6 POI fixture ทดสอบการจำแนกและ policy รวมกัน ให้ผ่านเมื่อ outcome และรหัสจุดหมายตรงกับ expected เปรียบเทียบ policy เดิม hybrid และ model เป็นหลัก Runner บังคับหุ่นจำลอง ฐานข้อมูล memory และ dry-run พร้อมจำกัด network เฉพาะโมเดล ไม่ใช้เป็นผลทดสอบการเดินจริง
หลักฐาน: benchmark-robot-ai.ts; cases.json; reports/ai-benchmark/*.json

## Slide 13
12 · BENCHMARK RESULTS
ผล regression: จาก 21/40 เป็น 40/40
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
13 / 18
ก่อนปรับ
52.5%
กฎ + โมเดล
100%
โมเดล + กฎป้องกัน
100%
เสนอเดินผิดเจตนา/จุดหมายในชุดนี้
4 → 0 กรณี
PC · dry-run · ชุดที่ใช้พัฒนา ไม่ใช่ unseen test หรือผลการเดินจริง
Notes: ผลที่รายงานบันทึกวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ไม่ใช่การรันใหม่ในวันจัดทำสไลด์ policy เดิมผ่าน 52.5% และมี 4 กรณีเสนอเดินผิดเจตนาหรือจุดหมาย วิธี hybrid และ model เป็นหลักผ่านครบ 40 ในชุดนี้ แต่ชุดเดียวกันนี้ใช้พัฒนาด้วย จึงยังไม่ใช่ unseen evaluation และไม่รับประกันทุกประโยค ผลทั้งหมดเป็นข้อเสนอใน dry-run ไม่มีการส่งหุ่นเดิน
หลักฐาน: baseline.json; hybrid.json; model.json — 7 October 2026

## Slide 14
13 · VERIFICATION
หลักฐานที่ตรวจแล้ว และขอบเขตของผล
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
14 / 18
51 TESTS
Backend
สิทธิ์และงาน
POI / schema / ยกเลิก AI
ทดสอบกับ adapter จำลอง
TYPECHECK
สามส่วนหลัก
Admin · Kiosk · Backend
ผ่านตามบันทึกโครงการ
ไม่ใช่ผลตรวจฮาร์ดแวร์
KIOSK DRY-RUN
POI จริง
คำขอ 4 สำนวน
เลือก UUID เดียวกัน
โดยไม่สร้างงานเดิน
ผลอ่านฮาร์ดแวร์เป็นหลักฐานรอบก่อน · รอบจัดทำสไลด์หุ่นไม่ได้เชื่อมต่อ
Notes: บันทึก Backend ผ่าน 51 tests และ typecheck ของ Admin Kiosk Backend ผ่าน มีการตรวจ Kiosk กับ POI จริงแบบ dry-run 4 สำนวนและเลือก UUID เดียวกัน การส่งงานถึง MoveTo ทดสอบผ่าน adapter จำลอง ส่วนการอ่านแผนที่และ LiDAR เป็นข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ในรอบก่อนหน้า ไม่มีผลตรวจถึงจุดหมาย หยุดจริง หรือกลับแท่นจริงจากผู้ช่วย
หลักฐาน: PROGRESS.md; robotAi.test.ts; kioskHardwareAi.test.ts; check-kiosk-ai.mjs

## Slide 15
14 · LIMITATIONS & ROADMAP
ข้อจำกัดปัจจุบัน และงานที่ควรทำต่อ
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
15 / 18
ยังไม่มีผลยืนยัน
• การเดินถึง POI / หยุด / กลับแท่นจริง
• benchmark และระบบเสียงบน Jetson
• ความแม่นยำกับประโยคใหม่
• โหมดสำรวจจริงผ่าน API
ลำดับงานถัดไป
1. บริบทถามกลับ + benchmark หลายข้อความ
2. เชื่อมโหมดจริงและอ่านกลับยืนยัน
3. ตรวจรับการเดินกับผู้ควบคุม
4. วัด Jetson / STT / TTS
AI local บน PC ทำแล้ว · Jetson และเสียงยังไม่พร้อมใช้งานหน้างาน
Notes: ปัจจุบัน AI ทำงานบนพีซี Jetson เตรียมอุปกรณ์และโมเดลแล้วแต่ build พักและไม่มี benchmark บนอุปกรณ์ ระบบเสียงยังไม่เปิด บริบทถามกลับเช่นห้อง A หรือที่นั่นข้ามข้อความยังไม่ทำ โหมดสำรวจเป็น preference ฝั่งเว็บ ขั้นต่อไปควรเพิ่มการถามกลับแบบมีอายุ ทดสอบหลายข้อความ แล้วเชื่อมโหมดจริงและตรวจรับการเดินในพื้นที่ที่ผู้ใช้ควบคุม
หลักฐาน: PROGRESS.md; SPEC.md; docs/jetson-ai.md

## Slide 16
15 · SUMMARY / Q&A
เว็บ + ข้อมูลจริง + AI ที่ผ่านการตรวจคำขอ
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
16 / 18
แยกผู้ใช้ · ใช้ POI ที่มีจริง
ตรวจสิทธิ์และสถานะก่อนส่งงาน
กฎ + โมเดล: ผ่าน 40/40 ในชุด regression
ขั้นถัดไป: บริบทสนทนาและตรวจรับฮาร์ดแวร์
ขอบคุณครับ / ค่ะ
Q & A
Notes: สรุปว่าโครงงานรวมเว็บผู้ดูแล จอผู้ช่วย ข้อมูลแผนที่ และ AI local โดยตรวจคำขอผ่าน Backend ก่อนสร้างงาน ผล regression ดีขึ้นในชุดที่ทดสอบ แต่ยังไม่ปิดงานตรวจรับหน้างาน เปิดให้กรรมการถามเรื่องสถาปัตยกรรม policy ความกำกวม ความเร็ว หรือ Jetson ใช้สไลด์สำรอง 17 และ 18 ประกอบคำตอบได้

## Slide 17
BACKUP A · BENCHMARK DETAILS
ข้อมูลสำรอง: ความหน่วงและข้อจำกัดการวัด
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
17 / 18
วิธี
Median
p95
ใช้โมเดล
ก่อนปรับ
2.986 s
6.120 s
ไม่บันทึก source
กฎ + โมเดล
< 1 ms
4.684 s
7/40
โมเดล + กฎป้องกัน
4.487 s
7.264 s
30/40
PC: i7-10700F · RAM รวม 63.9 GiB · Qwen3.5-2B Q5_K_M
Regression ที่ใช้พัฒนา · cache อาจอุ่น · รอบ model มี Kiosk ร่วมช่วงต้น
Notes: ตอบคำถามเรื่องเวลา: hybrid ใช้กฎ 33 กรณีและโมเดล 7 กรณี จึง median ที่ปัดเป็น 0 ms หมายถึงต่ำกว่า 0.5 ms ส่วน p95 ประมาณ 4.684 วินาที วิธี model ใช้โมเดล 30 กรณีและกฎ 10 กรณี รอบนั้นมี Kiosk ร่วมช่วงต้น จึงมี queue ที่อาจกระทบเวลา ไม่ควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบควบคุมทุกตัวแปร ไม่ได้วัด RAM peak, TTFT, Jetson หรือการเดินจริง
หลักฐาน: reports/ai-benchmark/{baseline,hybrid,model}.json; docs/benchmark-ai.md

## Slide 18
BACKUP B · SOURCES
ข้อมูลสำรอง: เอกสารและไฟล์อ้างอิง
AI ROBOT BUTLER · PROJECT DRAFT
18 / 18
หลักฐานในโปรเจ็กต์
SPEC.md / PROGRESS.md
reports/ai-benchmark/*.json
benchmarks/robot-ai/cases.json
apps/backend/src/services/
reports/project-documentation/
เอกสารเทคโนโลยี
SLAMTEC REST / Swagger
docs.slamtec.com
Qwen3.5-2B model card
huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-2B
llama.cpp server README · b10545
เนื้อหา ณ 12 ต.ค. 2569 · benchmark อ้างผลวันที่ 7 ต.ค. 2569
Notes: แหล่งข้อมูลหลักคือโค้ดและหลักฐานของโครงการ รายงานรูปเล่มและ JSON benchmark สามารถเปิดตรวจรายกรณีได้ เอกสารผู้ผลิตและ model card ใช้เป็นแหล่งเทคโนโลยีประกอบ ไม่ใช้ชื่อบุคคลหรือผลการทดลองจากเล่มตัวอย่าง หากกรรมการต้องการผลการเดินจริงให้แจ้งว่ายังเป็นรายการรอตรวจรับ
หลักฐาน: reports/project-documentation; PROGRESS.md; repository source